## Slide 1: Beispiel: Halbes Kreiskonoid in normaler Axonometrie
In einer normalaxonometrischen Ansicht liegt der Leithalbkreis eines geraden halben Kreiskonoids in der yz- Ebene und hat seinen Mittelpunkt im Koordinatenursprung. Der Kreis hat den Radius 6 cm. Die Leitgerade ist parallel zur y- Achse und geht durch den Punkt L auf der x- Achse.
Konstruiere den Leitkreis des Konoids
Konstruiere die passende Leitstrecke des Konoids.
Zeichne den Umriss des Konoids als Hüllkurve einiger Erzeugender ein.
x
y
z
Wie in der Präsentation 08_01_00_t erklärt, ist das Bild eines Kreises bei Normalprojektion eine Ellipse, deren Hauptachse normal zur Drehachse des Kreises ist.
Die halbe Hauptachsenlänge entspricht dem Kreisradius.
Liegt der Kreis in der yz- Ebene, so ist die x- Achse Rotationsachse.
Dieser Punkt kann, wie in Präsentation 08_02_01_te_a erklärt, mit Hilfe des Satzes von Thales ermittelt werden.
Die Nebenachsenlänge der Bildellipse kann mit Hilfe der umgekehrten Papierstreifenkonstruktion ermittelt werden, wenn man einen Punkt der Bildellipse kennt.
x
y
z
L
L

## Slide 2: Beispiel: Halbes Kreiskonoid in normaler Axonometrie
In einer normalaxonometrischen Ansicht liegt der Leithalbkreis eines geraden halben Kreiskonoids in der yz- Ebene und hat seinen Mittelpunkt im Koordinatenursprung. Der Kreis hat den Radius 6 cm. Die Leitgerade ist parallel zur y- Achse und geht durch den Punkt L auf der x- Achse.
Konstruiere den Leitkreis des Konoids
Konstruiere die passende Leitstrecke des Konoids.
Zeichne den Umriss des Konoids als Hüllkurve einiger Erzeugender ein.
y
y- und z- Achse stehen normal aufeinander.
Verschiebt man y- und z- Achse parallel durch die Hauptscheitel erhält man einen Punkt des Kreises (der Bildellipse).
Verwende diesen Punkt für die umgekehrte Papierstreifenkonstruktion.
Zeichne die Ellipse mit Hilfe der Scheitelkrümmungskreise.
Der Kreis schneidet die y- Achse in zwei Punkten.
Konstruiere mit ihrer Hilfe die Leitstrecke.
x
y
z
L
L
z
x

## Slide 3: Beispiel: Halbes Kreiskonoid in normaler Axonometrie
In einer normalaxonometrischen Ansicht liegt der Leithalbkreis eines geraden halben Kreiskonoids in der yz- Ebene und hat seinen Mittelpunkt im Koordinatenursprung. Der Kreis hat den Radius 6 cm. Die Leitgerade ist parallel zur y- Achse und geht durch den Punkt L auf der x- Achse.
Konstruiere den Leitkreis des Konoids
Konstruiere die passende Leitstrecke des Konoids.
Zeichne den Umriss des Konoids als Hüllkurve einiger Erzeugender ein.
x
y
x
y
z
L
Zeichne die beiden Randerzeugenden ein.
Alle Erzeugenden müssen, wenn die Leitstrecke parallel zur y- Achse ist, parallel zur xz- Ebene sein.
Zeichne die Erzeugende in der xz- Ebene ein.
z
L

## Slide 4: Beispiel: Halbes Kreiskonoid in normaler Axonometrie
In einer normalaxonometrischen Ansicht liegt der Leithalbkreis eines geraden halben Kreiskonoids in der yz- Ebene und hat seinen Mittelpunkt im Koordinatenursprung. Der Kreis hat den Radius 6 cm. Die Leitgerade ist parallel zur y- Achse und geht durch den Punkt L auf der x- Achse.
Konstruiere den Leitkreis des Konoids
Konstruiere die passende Leitstrecke des Konoids.
Zeichne den Umriss des Konoids als Hüllkurve einiger Erzeugender ein.
x
y
x
y
z
L
z
Ermittle weitere Erzeugenden.
Zeichne dazu jeweils eine Parallele zur x- Achse, schneide sie mit der y- Achse und zeichne durch den Schnittpunkt eine Parallele zur z- Achse.
Dadurch werden Parallelebenen zur xz- Ebene aufgespannt, in denen die Erzeugenden liegen müssen.
L

## Slide 5: Beispiel: Halbes Kreiskonoid in normaler Axonometrie
In einer normalaxonometrischen Ansicht liegt der Leithalbkreis eines geraden halben Kreiskonoids in der yz- Ebene und hat seinen Mittelpunkt im Koordinatenursprung. Der Kreis hat den Radius 6 cm. Die Leitgerade ist parallel zur y- Achse und geht durch den Punkt L auf der x- Achse.
Konstruiere den Leitkreis des Konoids
Konstruiere die passende Leitstrecke des Konoids.
Zeichne den Umriss des Konoids als Hüllkurve einiger Erzeugender ein.
x
y
x
y
z
L
z
Verbinde passende Punkte auf dem Halbkreis mit jenen auf der Leitstrecke.
Zeichne den Umriss als Hüllkurve der Erzeugenden und führe mit richtiger Sichtbarkeit aus.
L

## Slide 6: Beispiel: Halbes Kreiskonoid in normaler Axonometrie
In einer normalaxonometrischen Ansicht liegt der Leithalbkreis eines geraden halben Kreiskonoids in der yz- Ebene und hat seinen Mittelpunkt im Koordinatenursprung. Der Kreis hat den Radius 6 cm. Die Leitgerade ist parallel zur y- Achse und geht durch den Punkt L auf der x- Achse.
Konstruiere den Leitkreis des Konoids
Konstruiere die passende Leitstrecke des Konoids.
Zeichne den Umriss des Konoids als Hüllkurve einiger Erzeugender ein.
x
y
x
y
z
L
z
Verbinde passende Punkte auf dem Halbkreis mit jenen auf der Leitstrecke.
Zeichne den Umriss als Hüllkurve der Erzeugenden und führe mit richtiger Sichtbarkeit aus.
L